## Slide 1: Разработка мобильной платформы для обучения
Студент: Волков А.О.
Группа: СМ7-74Б
Научный руководитель: Калиниченко С.В.
МГТУ им. Н.Э. Баумана

## Slide 2: Актуальность задачи
- Необходимость улучшения подготовки специалистов в области робототехники.
- Ограниченность доступных и эффективных образовательных платформ.
- Высокая стоимость и сложность освоения существующих решений.

## Slide 3: Цели и задачи
Цель:
Разработка мобильной платформы для образовательных целей с возможностью изучения сложных алгоритмов управления и навигации.
Задачи:
1. Анализ существующих мобильных платформ.
2. Разработка конструкции и системы управления.
3. Подбор комплектующих элементов.
4. Разработка алгоритмов SLAM-навигации.

## Slide 4: Обзор существующих решений
Сравнение мобильных платформ:
- KUKA youBot: Высокая маневренность, но дорогостоящая.
- DJI RoboMaster EP: Поддержка Python и Scratch, но отсутствие лидара.
- MYAGV: Компактная и доступная, с поддержкой ROS.

## Slide 5: Технические требования
Основные характеристики:
- Автономность: 2 часа.
- Максимальная скорость: 1 м/с.
- Наличие лидара.
- Возможность подключения дополнительной периферии.
- Грузоподъемность: не менее 8 кг.

## Slide 6: Структура системы управления
Трехуровневая система управления:
1. Верхний уровень: Управляющий компьютер (Raspberry Pi 5).
2. Средний уровень: Микроконтроллер (STM32F407VET6).
3. Нижний уровень: Приводы, лидар, датчики.

## Slide 7: Подбор компонентов
Основные компоненты:
- Электродвигатель: CHP-42GP-775 ABHL.
- Энкодер: Магнитный энкодер с разрешением 425 импульсов/оборот.
- Лидар: RP-Lidar A1.
- Камера: Raspberry Pi Camera Module 2.