## Slide 1: Использование БПНА для контроля состояния посевных полей
Группа: СМ7-83Б
Студент: Бабейко Д.Р.
Научный руководитель: Назарова А.В.
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана

## Slide 2: Актуальность работы
Сельское хозяйство активно развивается, что является главной причиной автоматизации производства. Благодаря внедрению в сельское хозяйство беспилотных аппаратов можно значительно уменьшить влияние человеческого фактора и экологического ущерба благодаря более разумному распределению ресурсов
2

## Slide 3: Обзор существующих решений
Агробот, Россия
Ladybird, Австралия
Xaver, Германия
3
Aigen, США
Название | Универсальность платформы | Способ отслеживания положения | Работа в плохих погодных условиях | Скорость работы
Моё решение | + | GPS | + | +
Агробот | + | GSM/GPRS | + | -
Ladybird | - | GPS | + | +
Xaver | - | EGNOS/GPS | - | +
Aigen | - | GPS | + | +
Таблица сравнений

## Slide 4: Цели и задачи работы
Цель:
Разработка системы управления и элементов конструкции беспилотного наземного аппарата (БПНА) для коррекции состояния посевных полей
Задачи:
Разработка алгоритма управления БПНА
Разработка алгоритма ориентации БПНА на поле
Разработка структуры системы управления БПНА
Выбор комплектующих элементов
Расчет и подбор двигателя тягового колеса
Регулировочный расчет, разработка и моделирование привода поворота рулевого колеса мобильной платформы БПНА
4

## Slide 5: Основные технические требования
Ширина колеи мобильной платформы: 1.2 м
Длина мобильной платформы: 1.4 м
Расстояние от поверхности земли до нижней части платформы: 0.9 м
Максимальная масса: 200 кг
Максимальная скорость: 1.4 м/с
Время непрерывной работы без подзарядки: 10 часов
Схематичное представление мобильной платформы
5
Емкость с пестицидами
Форсунки
Камеры
Поворотные колеса
Тяговые колеса
Насос
Приемник GPS

## Slide 6: Система управления БПНА
6

## Slide 7: Алгоритм управления БПНА
7

## Slide 8: Схема поля
8

## Slide 9: Алгоритм ориентации БПНА на поле
9

## Slide 10: Подбор комплектующих элементов
Тип насоса: электрический
Вид насоса: мембранный
Мощность: 370 Вт
Производительность: 2 л/мин
Напряжение: 220 В
Перекачиваемая жидкость: химические жидкости
Максимальный напор: 10 атм
Масса: 12.5 кг
Режимы управления: ручное (10–100%) и электронное (1–100%)
Дозировочный насос ATLANTA с электронным управлением
Примем средний расход раствора пестицидов в 200 л на 10000 м^2 (100*100 м^2)
Количество рядов:
Объем раствора на ряд:
Время проезда БПНА одного ряда:
Максимальный расход раствора в минуту:
Полноконусная форсунка с крупными каплями
10

## Slide 11: Подбор комплектующих элементов
Контроллер Raspberry Pi
Ускоритель Intel Movidius NCS
Камера Xiaomi RC
11
GNSS приемник RТK SN1

## Slide 12: Расчет привода тягового колеса БПНА
,
,
Параметры двигателя |  |  |  | 
Мощность |  | Вт | Вт | 600
Частота вращения вала |  | об/мин | об/мин | 1620
Номинальный момент на выходном валу |  | Н*м | Н*м | 1.610
Диаметр |  | мм | мм | 90
Длина |  | мм | мм | 64.8
Параметры планетарного редуктора |  |  |  | 
Передаточное отношение |  |  |  | 43
КПД |  |  |  | 0.9
Максимальный продолжительный момент на выходном валу |  |  | Н*м | 30
Максимальный кратковременный момент |  |  | Н*м | 45
Параметры двигателя |  |  |  | 
Мощность |  | Вт | Вт | 600
Частота вращения вала |  | об/мин | об/мин | 1620
Номинальный момент на выходном валу |  | Н*м | Н*м | 1.610
Диаметр |  | мм | мм | 90
Длина |  | мм | мм | 64.8
Параметры планетарного редуктора |  |  |  | 
Передаточное отношение |  |  |  | 43
КПД |  |  |  | 0.9
Максимальный продолжительный момент на выходном валу |  |  | Н*м | 30
Максимальный кратковременный момент |  |  | Н*м | 45
Параметры подобранных двигателя EC 90 flat и редуктора GP 52 C
Расстановка сил, действующих на робота
12

## Slide 13: Расчет привода рулевого колеса БПНА
Нагрузка на колесо:
Масса нагрузки на колесо:
Момент сопротивления повороту:
Угловая скорость на тихоходном валу:
Мощность для поворота колеса:
КПД планетарного редуктора:
Мощность двигателя:
Параметры подобранных двигателя RE 30 и редуктора GP 32 A
Параметры двигателя |  |  | 
Мощность |  | Вт | 60
Частота вращения вала |  | об/мин | 7630
Номинальный момент на выходном валу |  | Н*м | 0.051
Диаметр |  | мм | 30
Параметры планетарного редуктора |  |  | 
Передаточное отношение |  |  | 111
КПД |  |  | 0.7
Максимальный продолжительный момент на выходном валу |  | Н*м | 4.5
Максимальный кратковременный момент |  | Н*м | 6.5
Параметры двигателя |  |  | 
Мощность |  | Вт | 60
Частота вращения вала |  | об/мин | 7630
Номинальный момент на выходном валу |  | Н*м | 0.051
Диаметр |  | мм | 30
Параметры планетарного редуктора |  |  | 
Передаточное отношение |  |  | 111
КПД |  |  | 0.7
Максимальный продолжительный момент на выходном валу |  | Н*м | 4.5
Максимальный кратковременный момент |  | Н*м | 6.5
13

## Slide 14: Регулировочный расчет привода рулевого колеса БПНА
В результате регулировочного расчёта была получена схема управления приводом с ПИ-РТ, ПИ-РС и ПИ-РП.
Параметры ПИ-РТ:
= 24.5
Параметры ПИ-РС:
= 89.9
Параметры ПИ-РП:
= 26064
Структурная схема привода
14
Характеристика | Значение
Ошибка следящей системы, Еmax | 0.05 [рад]
Максимальная угловая скорость, ωmax | 1.047[рад/с]
Колебательность контура скорости, Mкс | < 2
Колебательность контура положения, Мкп | < 1.3
Технические требования к приводу

## Slide 15: Моделирование привода
Изменение положения
Структурная схема контура положения с контуром скорости и тока
Изменение скорости
15

## Slide 16: Исследование модели привода
Наклоны: -2, -1, -3
Полоса пропускания = 111 рад/с
ЗУ по амплитуде: 15.3 дБ
ЗУ по фазе: 75.7°
График тока
График ошибки
ЛФЧХ разомкнутой цепи
16

## Slide 17: Модель привода рулевого колеса БПНА
17
Модель привода рулевого колеса
Колесо
Мотор - редуктор
Цилиндрическая
передача
Крепление колеса к платформе
Вал
Модель привода рулевого колеса в разрезе

## Slide 18: Заключение
В ходе проделанной работы были получены следующие результаты:
Проведен обзор проекта на актуальность исследования и анализ существующих БПНА для контроля состояния посевных полей
Разработана структура системы управления БПНА
Разработаны алгоритм работы БПНА и алгоритм ориентации БПНА на поле
Рассчитан и подобран привод тягового колеса БПНА
Проведен регулировочный расчет, разработка и моделирование привода рулевого колеса БПНА
Подобраны комплектующие элементы мобильной платформы БПНА
18

## Slide 19: Спасибо за внимание!