## Slide 1: Использование БПЛА для контроля состояния посевных полей
Студент: Соколова Валерия
Группа: СМ7-83Б
Научный руководитель: Назарова Анаид Вартановна

## Slide 2
Цель и задачи
Цель: разработать систему управления беспилотным летательным аппаратом для мониторинга состояния посевных полей, используя алгоритм обнаружения насекомых, с целью повышения уровня сельскохозяйственной продуктивности и оптимизации процессов управления посевными угодьями.
Задачи:
    Провести обзор проекта на актуальность исследования и анализ существующих решений на рынке;
    Разработать функциональную схема проекта;
    Рассчитать и подобрать компоненты БПЛА;
    Разработать алгоритм обнаружения насекомых.
    Провести регулировочный расчёт контуров привода поворота камеры.
    Разработать узел привода поворота камеры;
1

## Slide 3
Актуальность
Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга посевных полей выделяется как ключевой фактор в модернизации сельскохозяйственных практик.
2

## Slide 4
Обзор существующих решений
  SenseFly eBee X (Швейцария)
AgEagle RX60 (Америка)
DJI Phantom 4 RTK (Китай)
Существующие решения | Основные параметры |  |  |  | 
 | Работа при сильном ветре | Длительность работы | Работа в условиях тумана | Масса | Работа при высоких температурах
DJI Phantom 4 RTK | - | - | + | + | -
SenseFly eBee X | - | + | - | + | -
AgEagle RX6 | + | + | - | - | +
3

## Slide 5
Общая схема поля и полетное задание
Точки остановки
БПЛА
4
БПЛА следует по заданному маршруту
с остановками каждые 3 метра.
Дрон ведет постоянную видеосъемку.
При остановке БПЛА поворачивает камеру на 30 градусов в обе стороны, чтобы проверить сектор.

## Slide 6
Технические требования
Время полета больше 50 минут
Максимальная высота полета – 3 м
Угол обзора камеры – α = 1,0472 рад
Разрешение камеры - 1920 × 1080
со скоростью 60 кадров/с
5

## Slide 7
Структурная схема системы управления
6

## Slide 8
Компоненты БПЛА
Компьютер Raspberry Pi
Intel Movidius Neural Compute Stick
(0,06 кг)
Рама с шасси
(0,5 кг)
Камера Zenmuse H20
Карбоновый пропеллер P 20x6 T-Motor
(0,18 кг)
Двигатель T-Motor MN501-S KV300
(0,68 кг)
7
Подвес с камерой
Полётный контроллер
CUAV X7+ PRO (0,11 кг)
1 кг

## Slide 9
Расчет винтомоторной группы
Из второго закона Ньютона выразили силу тяги винтов
Подставим в формулу требуемые значения для дрона
Так как сила тяги равномерна распределена между всеми винтами, то
Теперь рассчитаем силу тяги каждого винта
Подобран карбоновый
пропеллер
P 20x6 T-Motor
Диаметр - D = 0,508 м
Коэффициент мощности – β = 0,062145
Коэффициент тяги – α =
8

## Slide 10
Расчет винтомоторной группы
Подобран двигатель
T-Motor MN501-S KV300
Р=
Тяга винта зависит от диаметра винта D, числа оборотов в секунду n, плотности воздуха ρ, коэффициента тяги винта α и выражается по формуле:
9

## Slide 11
Алгоритм распознавания насекомых
YOLOv8 - это новейшее семейство моделей обнаружения объектов на базе YOLO от Ultralytics, обеспечивающих самые современные характеристики.
10

## Slide 12
Оценка качества работы алгоритма
11
TP
FP
TN
FN
Точность
Precision = = 0,74
Полнота
Recall = = 0,64
F-мера
= 2·

## Slide 13
Энергетический расчет привода поворота камеры
Необходимые условия расчёта:
- Мощность двигателя
J = 1/6 m · а · b = 0,00336 кг · м2 - момент инерции камеры с подвесом 0,8 кг 0,18x0,14 м
Расчётное максимальное время на поворот - 1 секунда;
ε = 4π = 12,56 рад/c2
ω = 2π = 6,28 рад/c
η = ηц · ηпк  ηпр = 0,97 · 0,99 · 0,75 = 0.72
kз = 1,5
Мн = ε · J = 0,0422 Н · м
= 0,552 Вт
Подобран двигатель RE10 мощностью 0,75 Вт и планетарный редуктор GP 10 K с передаточным отношением u = 256
12
Данные двигателя | RE 30 модель 448593
Номинальное напряжение | 4,5 В
Скорость холостого тока | 11300 об/мин
Ток холостого хода | 9,34 мА
Номинальная скорость | 2950 об/мин
Номинальный момент | 0,787 мНм
Пусковой момент | 1,09 мНм
Максимальное КПД | 0,68%
Мощность | 0,75Вт

## Slide 14
Регулировочный расчёт привода поворота камеры
В результате регулировочного расчёта получена схема с тремя ПИ - регуляторами:
По току:
Τрт = 8,9 · 10-6
Крт =17361
По скорости:
Трс = 0,0045
Крс = 923,2
По положению:
Трп = 0,046
Крп =
13

## Slide 15
Моделирование привода поворота камеры
Изменение скорости
Изменение положения
14

## Slide 16
Исследование модели привода поворота камеры
График тока
График ошибки
15
Наклоны: -2, -1, -3 ЗУ по амплитуде: 11,7 дБ
Частота среза wс = 126 рад/с ЗУ по фазе: 77.4°

## Slide 17
Выводы
В ходе проделанной работы были получены следующие результаты:
Проведен обзор проекта на актуальность исследования и анализ существующих решений на рынке;
Разработана функциональная схема проекта;
Разработан узел привода поворота камеры;
Рассчитаны и подобраны компоненты БПЛА;
Проведён регулировочный расчёт контуров привода поворота камеры.
Разработан алгоритм обнаружения насекомых.
16

## Slide 18
Спасибо за внимание!