## Slide 1: Двурукий манипулятор
Группа: СМ7-83Б
Студент: Ломоватский И.Б.
Научный руководитель: Калиниченко С.В.
1

## Slide 2: Актуальность работы
С ростом развития торговли и увеличения количества маркетплейсов, возросло количество онлайн заказов, которые доставляются с помощью служб доставки. Эти службы забирают посылки из сортировочных пунктов. В данный момент, сортировка почтовых отправлений происходит вручную, что сильно увеличивает сроки доставки и шанс «ошибки». Но использование манипуляционных роботов-сортировщиков позволит избавится от «человеческого фактора» и сильно уменьшить время сортировки.
2

## Slide 3: Цели и задачи работы
Цель: разработать руку для сортировки почтовых отправлений, весом до 5 кг двурукого манипулятора
Задачи:
Разработать схему механизма подключения поворота руки 1/ руки 2;
Разработать функциональную схему управления манипулятором;
Разработать модель руки манипулятора для сортировки легких почтовых отправлений, весом до 5 кг;
Провести энергетический расчёт привода вращательной степени подвижности плеча
Разработать привод вращательной степени подвижности плеча;
Провести регулировочный расчёт привода вращательной степени подвижности;
Подобрать компонент для вакуумного схвата;
Разработать алгоритм определения центра отправления;
Построение сеть Петри для описания работы всей системы.
3

## Slide 4: Обзор существующих решений
YuMi
Количество степеней подвижности: 7
MOD series
Количество степеней подвижности: 7
Yaskawa Motoman SD5F
Количество степеней подвижности: 6
4

## Slide 5: Технические требования
Грузоподъёмность: до 5 кг
Габариты переносимого письма (отправления до 5 кг): от 125х125 мм до 324х229 мм
Расстояние от центра базы робота до центра письма по горизонтали: до 1.1 м
Высота, на которую может быть поднято письмо: до 0.2 м
Количество степеней подвижности: 4 (включая базу)
Устройство захвата: вакуумные присоски
5

## Slide 6: Концепция построения системы
1 – СТЗ; 2 – входной конвейер с почтовыми отправлениями; 3 – выходной конвейер с лёгкими отправлениями (до 5 кг); 4 – выходной конвейер с тяжёлыми отправлениями (от 5 до 20 кг); 5 – манипулятор для лёгких отправлений; 6 – манипулятор для тяжёлых отправлений; 7 – общая база манипуляторов
6

## Slide 7: Схема механизма подключения поворота манипулятора 1/манипулятора 2
7
1 – мотор-редуктор; 2 – цилиндрическая прямозубая передача; 3 – сцепной диск и фрикционная сцепная муфта; 4 – пневмоцилиндр мембранного типа с возвратной пружиной; 5 – коническая прямозубая передача; 6 – цилиндрическая шевронная передача (колесо передачи крепится к вращающейся платформе манипулятора)

## Slide 8: Функциональная схема управления РТК
8

## Slide 9: Модель манипулятора для лёгких отправлений
9
1 – вакуумный схват; 2 – привод вращения плеча; 3 – база; 4 – вращающаяся платформа; 5 – плечо; 6 - предплечье

## Slide 10: Энергетический расчёт привода Вращательной степени подвижности плеча
Необходимые условия расчёта:
= 44 Н*м
= 0.37 рад/с
=323 Н*м
=0.8
= 170 Вт
Подобран двигатель Maxon RE 50 мощностью 200 Вт и планетарный редуктор Maxon GP 52 C с передаточным отношением u = 43
10

## Slide 11: Привод вращательной степени подвижности плеча
11
1 – мотор-редуктор; 2 – коническая передача; 3 – вал; 4 – планетарно-цевочный редуктор

## Slide 12: Регулировочный расчёт привода вращательной степени подвижности плеча
В результате регулировочного расчёта была получена схема управления приводом с ПИ-РТ, ПИ-РС и П-РП.
Параметры ПИ-РТ:
= 26.8
Параметры ПИ-РС:
= 817.1
Параметры П-РП:
= 753.6
12

## Slide 13: Моделирование привода вращательной степени подвижности плеча
Изменение скорости
Изменение положения
13

## Slide 14: Исследование модели привода вращательной степени подвижности плеча
14
График тока
График ошибки
ЛФЧХ разомкнутой цепи
Наклоны: -2, -1, -3
Частота среза ws = 561 рад/с
ЗУ по амплитуде: 19.3 дБ
ЗУ по фазе: 66.7°

## Slide 15: Подбор компонента для вакуумного схвата
Для схвата манипулятора была выбрана вакуумная сильфонная присоска Festo ESV-60-BN, так как она обладает низкими габаритами и достаточной грузоподъёмностью, а также не требуют больших размеров захватываемого объекта. Выбор был основа на диаметре присоски (50 мм) и усилии удержания при нормальном рабочем давлении (114 Н)
15
= m * (g + a) *;
m = 5 кг; g = 9,81 м/с^2; a = 2 м/с^2; s = 1,5;
= 5 * (9,81 + 2) * 1,5 = 88,6 Н
=88,6 Н

## Slide 16: Сеть петри для всей системы РТК
16

## Slide 17: Алгоритм определения центра отправления
1. Изображение переводится из цветового пространства BGR в полутоновый формат:
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
2. На изображение применяется сглаживание для удаления шума, используя фильтр Гаусса:
3. Находятся градиенты яркости по осям x и y при помощи оператора Собеля:
4. Подавление немаксимумов: удаляются пиксели, не считающиеся частью края (остаются тонкие линии – возможные края);
5. Двойная пороговая фильтрация: потенциальные границы определяются порогами;
6. Внутри полученного контура производится расчёт среднего арифметического координат x и y - центра коробки
17

## Slide 18: Заключение
В ходе проделанной работы были получены следующие результаты:
Проведен обзор проекта на актуальность исследование и анализ существующих манипулятора для кормления;
Разработана функциональная схема управления роботом;
Разработан привод вращательной степени подвижности плеча манипулятора;
Разработана модель руки манипулятора для сортировки легких почтовых отправлений, весом до 5 кг;
Разработана схема механизма подключения поворота руки 1/руки 2;
Проведён энергетический и регулировочный расчёт привода вращательной степени подвижности плеча манипулятора.
Построена сеть Петри для всей системы управления;
Разработан алгоритм определения центра отправления
18

## Slide 19: Спасибо за Внимание!
19